А.В. КОВАЛЕВ,

ЗАО МНПО «СПЕКТР»

Одной из актуальнейших проблем развития общества была и остается безопасность, борьба с преступностью, терроризмом и экономическими правонарушениями, предупреждение и предотвращение техногенных и экологических катастроф. Эффективность решения этой проблемы неразрывно связана с уровнем технической оснащенности соответствующих структур поисковыми средствами, важное место среди которых принадлежит наиболее информативным устройствам, основанным на методах интроскопии и неразрушающего контроля.

Контроль багажа и почтовых отправлений, различных контейнеров и транспортных средств, продуктов питания и сыпучих грузов, строительных конструкций, мебели и предметов обихода, судебно-медицинская экспертиза и анализ подлинности произведений искусства, ценных бумаг, банкнот и документов, осуществляемый в настоящее время с помощью поисковых средств интроскопии, обеспечивает решение задачи поиска и выявления взрывчатых веществ и устройств, оружия и боеприпасов; пресечения попыток нелегального провоза запрещенных предметов, контрабанды и наркотиков; выявления систем подслушивания и передачи информации; обнаружение подделок, фальшивок; предотвращения террористических актов, угроз и т. п.

Многообразие поисковых задач, особенности объектов контроля, специфические условия применения аппаратурных средств, высокие требования по функциональным возможностям, чувствительности, надежности, весогаба-ритным и эксплуатационным характеристикам практически исключают возможность использования для их решения технических средств интроскопии общепромышленного назначения, в большинстве случаев для решения конкретных поисковых задач требуется целенаправленный анализ вариантов их решения, поиск и оптимизация физического метода или их комбинаций, разработка алгоритма работы и структурно-функциональной схемы, исследование физических и технико-технологических возможностей построения аппаратуры, что обуславливает необходимость и целесообразность целенаправленной разработки и создания портативных и безопасных для персонала средств поиска в оптически непрозрачных средах посторонних включений методами интроскопии и неразрушающего контроля (НК).

С середины 60-х годов специалисты ЗАО МНПО «СПЕКТР» разрабатывают и создают поисковые аппаратурные средства и комплексы. Актуальность, важность и необходимость разработки такой техники в немалой степени была обусловлена нарастанием во второй половине 60-х годов террористических актов, связанных с вооруженным захватом и угоном самолетов, подготовкой и проведением серий взрывов в ряде Европейских стран, резким увеличением контрабандной торговли оружием и наркотиками. Следует отметить, что актуальность работ по созданию поисковых средств интроскопии в настоящее время не только не снизилась, но с учетом необходимости усиления мер по информационной защите, предотвращению террористической деятельности и преступлений в экономической сфере, а также решения задач техногенной и экологической безопасности значительно возросла.

Современные методы интроскопии основаны на использовании всего частотного диапазона электромагнитного спектра, акустических волн, электростатического поля, корпускулярного излучения, что позволяет создавать аппаратурные средства, обеспечивающие «видение» внутренней структуры практически любого объекта контроля в прошедших, отраженных или рассеянных лучах с заданным коэффициентом трансформации размеров изображения.

В МНПО «Спектр» разрабатывается и выпускается широкая номенклатура поисковых технических средств для контроля внутренней структуры различных объектов от небольших сувениров и почтовых отправлений до крупногабаритных контейнеров и транспортных средств. Аппаратура основана на радиационном (рентгеновском), оптическом (включая инфракрасный и ультрафиолетовый диапазоны) и тепловом, акустическом и магнитном (вихрето-ковом) методах интроскопии. Специальные технические средства создаются на основе оригинальных технических решений и уникальных алгоритмов. По своим характеристикам аппаратурные средства значительно превосходят западные аналоги, более того, ряд разработок аналогов не имеет.

Переносные рентгеновские флюороскопы ФП-1, ФП-2. Предназначены для контроля внутреннего содержания пакетов,  посылок,  мелкого багажа,   ручной    клади, предметов интерьера, мебели, строительных конструкций.   Автономное питание. Визуальный контроль. Усиление яркости  изображения  на основе  ЭОПа   2+   поколения. Уникальная оптика. Наблюдение и документирование изображения с помощью ТВ-тракта с легко стыкуемой видеонасадкой.

Фонари-прожекторы ФД-3, ФА-4 имеют исполнение
устойчивое к повышенному воздействию влаги и механических нагрузок. Сила света — от 20000 до 60000 кд (в зависимости от модификации). Плавное зажигание лампы-фары. Питание от батареи аккумуляторов типоразмера D. Индикация разряда аккумуляторов.

Отключение питания при разряде аккумуляторов. Зарядка аккумуляторов без извлечения из фонаря. Комплект поставки включает фонарь, батарею аккумуляторов, зарядное устройство, чехол-темляк. Гарантия на аккумуляторы — 3 года.

Компьютеризированный криминалистический ком-плекс «КРК-1» и наборы «КРН-1» и «КРН-2» предназначены для решения широкого спектра криминалистических задач, включая контроль признаков подлинности документов, паспортов, удостоверений личности, банкнот, ценных бумаг, печатей, штампов, подписей и т. д. и выявления в них изменений и дополнений. Исследование документов ведется в различных спектральных диапазонах: УФ, видимое и ИК излучение.

Аппаратура обеспечивает: выявление люми-несцирующих в видимом и/или ИК диапазонах излучения специальных меток на документах, ценных бумагах, банкнотах; обнаружение подтирок, подчисток, следов клея, следов воздействия смывающих растворов и вытравливающих реактивов, исправлений рукописного текста; визуализацию фрагментов текста или изображений (фото), залитых чернилами или пастами шариковых ручек; визуализация; восстановление надписей и изображений на обратной стороне листа или последующем листе документа; выявление объектов биологического происхождения (кровь и т. п.), а также их следов; проведение люминесцентного анализа минеральных и органических веществ; проверку наличия и анализ микротекстов (с помощью видеомикроскопа). Наличие ЭВМ с оригинальным программным обес-печением позволяет обрабатывать полученные изображения, осуществлять их сравнение с имеющимися в базе данных, архивировать документы или их фрагменты, а также наращивать и расширять возможности комплекса путем разработки новых методик и доработки программного обеспечения.

Прибор ночного видения «Эдельвейс-М» обеспечивает наблюдение в темное и ночное время суток. Работа в видимом и ближнем ИК диапазоне излучения. Возможность фотографирования, видеозаписи изображений и передачи их по телевизионному каналу. Устойчивость к интенсивным засветкам. Сменность входных объективов. Комплектование: фотоприставкой с фотоаппаратом или видеокамерой; ИК осветителем; телеобъективом; штативом. Штатный комплект переносится в чемодане типа «атташе кейс».

Полный комплект для определения подлинности акцизных и специальных марок «Корунд — ПК» обеспечивает проверку всех элементов зашиты акцизных и специальных марок, не выявляемых при простом наблюде нии. Представляет собой носимый комплект портативных приборов и устройств.

Комплект и отдельные приборы из его состава также могут быть использованы для определения признаков подлинности документов, паспортов, удостоверений личности, банкнот,  ценных бумаг, печатей, штампов, подписей и т. д. и выявления в них изменений и дополнений.

Приборы и средства, входящие в комплект, обеспечивают: выявление люминесцирующих в видимом диапазоне излучения специальных меток на документах; проверку микротекстов и других микрофрагментов типографского оформления, контроль ИК – меток и меток типа «М», визуализацию распределения метамерных красителей по полю документа; восстановления надписей и изображений на обратной стороне листа или на следующем листе документа. Состав: лупа инфракрасная «Корунд-1»; ультрафиолетовый осветитель «Дозор» (УФО-1, «Корунд-УФ»); специальный прибор КПМ-А; лупа 8х; ЗИП; справочно-методическая документация.

Эндоскопы технические предназначены для визуаль-ного контроля труднодоступных зон (полостей), в том числе закрытых, светоизолированных, имеющих малые входные отверстия путем визуального осмотра. Могут комплектоваться сетевым или аккумуляторными блоками подсветки.

Предусмотрена возможность комплектации фото или телевизионной приставкой, в том числе для документи-рования или комфортного наблюдения. Могут работать в агрессивных средах.

Досмотровые комплекты «Поиск-2», «Поиск-2ТВ» предназначены для досмотра труднодоступных мест при помощи сменных зеркал и осветителя (комплект «Поиск-2»: телескопическая штанга, осветитель, набор зеркал (Ж140 мм, Ж 80 мм, Ж 35 мм, 100х65 мм), подсумок) или при помощи телевизионной камеры с ИК подсветкой (комплект «Поиск-2ТВ»: телескопическая штанга, телекамера с ИК подсветкой, аккумуляторы, малогабаритный телемонитор), закрепляемых на телескопической штанге. Обеспечивается скрытность досмотра благодаря использованию ИК подсветки.

Криминалистические блоки «Генетика-3М»  («Генетика-3К», «Камин-М») предназначены для выявления признаков подлинности и умышленных изменений и дополнений в документах, ценных бумагах, банкнотах с применением УФ осветителя и осветителей падающего, проходящего и бокового диапазона. Устройство дополняется ТВ-каналом, работающим в ИК-диапазоне и режиме ИК-люминесценции.

Хороший специалист-инсталлятор систем теленаблю-дения всегда старается предлагать заказчику лучшее оборудование. В данном случае под «лучшими» для черно-белых телекамер понимаются телекамеры с повышенным разрешением – на уровне 550-570 твл и чувствительностью значительно ниже 0.1 Лк.

Перед каким выбором ранее стоял инсталлятор и что «Солинг» мог ему предложить?

Это прежде всего «Elmo» (Япония) – надежные качественные телекамеры: SR-482,1/2”, 570 твл, 0.06 Лк, все виды синхронизации; TSR-482, 1/3”, 570 твл, 0.07 Лк.

При этом телекамера SR, имея матрицу 1/2",

значительно превосходят по чувствительности другие телекамеры на матрице 1/3”.

Широко известны подобные телекамеры фирм «Panasonic», «Sanyo», «Sony», «Philips», но цены на них, в лучшем случае, приближались к «Elmo». Возможно, кто-то работал с телекамерами некоторых российских производителей, но речь сейчас не о них, а только о «лучших». Тем более, что их чувствительность обычно недостаточна для камер подобного класса.

Новая телекамера WAT-902B, собранная на матрице 1/2", обеспечивает наилучшие характеристики для телекамер high-класса и выполнена в традиционном миниатюрном исполнении «Watec». Кроме того, она самая недорогая из японских телекамер подобного класса и является именно тем продуктом, которого так ждали наши партнеры-инсталляторы.

WAT-902H

- ч/б телекамера 1/2′′;

- 570 ТВЛ, 0.0003 Лк. F1.2;

- электронный затвор до 1/00000 сек;

- компенсация заднего света;

- АРУ вкл./выкл., g0.45/1.0;

- 12В±10%, 160 мА.

В феврале 1999г. Компания «Watec» представила принципиально новую телекамеру. Революционная техно-логия, впервые примененная в телекамере WAT-902H, создает новый, современный стандарт для черно-белых телекамер: разрешение 570 тв-линий при чувствительности 0,0003 лк. Такая сверхвысокая чувствительность позволяет ей сравниться по чувстви-тельности с человеческим глазом. При этом цена на WAT-902H, как и на все телекамеры «Watec», абсолютно приемлемая – это не спецтехника, а вполне доступный продукт.

Новый модельный ряд спецвидеомагнитофонов HITACHI позволяет удовлетворить любые требования современных систем видеонаблюдения. Отличительная особенность всех видеомагнитофонов - высокая надежность и превосходные эксплуатационные характеристики. Hitachi - одна из немногих фирм, выпускающая не только бытовое, но и профессиональное оборудование.

Модельный ряд включает в себя как VT-L1200E (запись 24 часа), так и VT-L3000SE (SVHS, запись 960 часов, порт RS-232C для соединения с PC). Модель VT-L1600E позволяет производить видеозапись в реальном времени в течении 27 часов. Это означает, что VT-L1600E запишет на пленку в 3 раза больше информации, чем обычный спецвидеомагнитофон — дискретность записи значительно снизится.

Модульная архитектура матричного коммутатора компании «American Dynamics» (США) позволяет гибко изменять его конфигурацию под конкретную задачу.

В процессе эксплуатации можно последовательно добавлять модули, имеющие по 1 2 видео входов для телекамер и 6 видео выходов для мониторов, видеомагнитофонов и другого оборудования. Максимально возможная конфигурация — 1 68 входов и 24 выхода.

Система AD168 полностью компьютеризирована. 32-разрядный микропроцессор фирмы «Motorola» управляет всей работой по коммутации видеоканалов. Новое программное обеспечение, работающие под «Windows», поставляемое вместе с системой AD168, значительно упрощает инсталляцию и настройку. Восемь встроенных RS 232 входов предусмотрены для подключения клавиатуры, принтера, модемов, компьютеров и каналов для передачи сигналов тревоги. При необходимости количество портов RS-232 может быть расширено. В системе AD168 предусмотрен экранный тест, проверка работы всех телекамер, таймер событий и контроль исчезновения сигнала. Клавиатурам (или пользователям) присваиваются пароли, имеющие 8 уровней приоритета.

Скоростные поворотные камеры в куполе не бросаются в глаза. Собственно телекамеры посетители помещения и не видят. Движения камеры в куполе бесшумны, а колпак из дымчатого стекла скрывает от глаз ее повороты. Такой тип телекамер особенно привлекателен для казино, банков, ювелирных магазинов — наблюдение проводится скрытно и не раздражает клиентов, а преступник не знает, когда камера наводится на него. По желанию заказчика, дымчатое стекло можно заменить на прозрачное или вообще обойтись без него.

Модуль управления DeltaDome поддерживает несколько протоколов связи: Sensonet, RS-422, Manchester, поэтому для управления видеокамерами могут быть использованы, как контроллеры ADTTT1 6, так и матричные коммутаторы серии «American Dynamics» AD2150 и AD168.

Камера обладает 1 6-кратным оптическим и 8-кратным цифровым zoom, что позволяет увеличивать объекты  в  128 раз. Современные методы обработки

изображения и функция самофокусировки обеспечивает детальное и резкое изображение объекта, независимо от удаленности и скорости движения 220 град/с. По этим параметрам для Deltadome нет равных среди скоростных поворотных телекамер.

Программирование телекамеры осуществляется с помощью текстового меню. Пользователь вводит пароль, а затем такие параметры, как блокировка линии, максимальное увеличение, пропорции экрана, яркость и AGC.

Для наблюдения вне помещения используется модификация Deltadome в защитном кожухе диаметром 24 см, оснащенном системой автоматического охлаждения/обогрева. В кожухе видеокамеры поддерживается постоянная температура и влажность, поэтому погодные условия, пыль, насекомые, лед и дождь не мешают наблюдению.