Специальные поисковые средства интроскопии

Одной из актуальнейших проблем развития общества была и остается его безопасность: это и борьба с преступностью, терроризмом, эконо-мическими правонарушениями, предупреждение и предотвращение техногенных и экологических катастроф. Эффективность решения этих проблем неразрывно связана с уровнем технической оснащенности соответствующих структур поисковыми средствами, важное место среди которых принадлежит информативным устройствам, основанным на методах интроскопии и НК.

Контроль багажа и почтовых отправлений, различных контейнеров и транспортных средств, продуктов питания и сыпучих грузов, строительных конструкций, мебели и предметов обихода, судебно-медицинская экспертиза и анализ подлинности произведений искусства, ценных бумаг, банкнот и документов, - все это осуществляется в настоящее время с помощью поисковых средств интроскопии. Помимо вышеперечисленного, с помощью поисковых средств интроскопии решают задачи поиска и выявления взрывчатых веществ и устройств, оружия и боеприпасов, пресекают попытки нелегального провоза запрещенных предметов, контрабанды и наркотиков, выявляют системы подслушивания и передачи информации, способствуют обнаружению подделок, фальшивок, предотвращению терро-ристических актов, угроз и т.п.

Многообразие поисковых задач, особенности объектов контроля, специфические условия применения аппаратных средств, высокие требования по функциональным возможностям, чувст-вительности, надежности, весогабаритным и эксплуатационным характеристикам - все это практически исключает возможность использования технических средств интроскопии обще-промышленного назначения. Напротив, в большинстве случаев для решения конкретных поисковых задач требуется целенаправленный анализ вариантов их решения, поиск и оптимизация физического метода или их комбинаций, разработка алгоритма работы и структурно-функциональной схемы, исследование физических и технико-технологических возможностей построения аппа-ратуры. Совокупность перечисленных факторов обусловили необходимость и целесообразность   фор-мирования   самостоятельного   научного направ-ления, основной целью которого является разработка и создание портативных и безопасных для персонала средств поиска в оптически непрозрачных средах посторонних включений методами интроскопии и НК.

Еще в 1967 г. в соответствии с постановлением Государственных директивных органов в НИИинтроскопии приступили к созданию поисковых систем, сформировав достаточно мощное научно-исследовательское подразделение, главной задачей которого было проведение целенаправленных исследований и разработка специальных технических средств. Актуальность, важность и необходимость разработки такой техники в немалой степени была обусловлена нарастанием во второй половине 60-х гг. террористических актов, связанных с вооруженным захватом и угоном самолетов, подготовкой и проведением серий взрывов в ряде европейских стран, резким увеличением контрабандной торговли оружием и наркотиками. Следует отметить, что актуальность работ по созданию поисковых средств интроскопии в настоящее время не только не снизилась, но (с учетом необходимости усиления мер по информационной защите, предотвращению террористической деятельности и преступлений в экономической сфере, а также решения задач техногенной и экологической безопасности) значительно возросла.

Классическое решение достаточно широкого круга поисковых задач, осуществляемых на основе методов интроскопии и НК, предполагает выполнение в качестве первого и основного шага - оптимальный выбор физического метода или их комбинации с учетом цели и содержания задачи, условий ее решения, а также особенностей объекта контроля и объекта поиска с последующей разработкой алго-ритма, структурно-функциональной схемы прибора и непосредственно создание аппаратуры в сово-купности с методикой контроля.

Опыт и результаты многолетних исследований показали, что основными физическими методами контроля, обеспечивающими возможность создания широкого   спектра поисковых систем и комплексов,

Рис. 1 Комплект рентгеновского флуороскопа «Очертание-К2»

являются радиационный, акустический, тепловизионный и оптический.

Радиационный метод контроля, ввиду своей универсальности, позволяет создавать аппаратные средства с широкими функциональными возможностями, предназначенные для контроля внутренней структуры большого количества различных объектов.

Уже первая разработка портативного рентгеновского флуороскопа РД-12ПК ("Осока "), завершенная в отделе в 1971г., оказалась успешной. Изделие было принято на вооружение ряда силовых структур и спецслужб, серийно выпускалось и успешно эксплуатировалось в течение многих лет.

На замену достаточно простому флуороскопу РД-12ПК в 1986 году пришла новая разработка, представляющая собой активный высокочувст-вительный флуороскоп ФП-1 ("Швертбот-3"), который в качестве усилителя яркости имеет микроканальный ЭОП второго поколения. ФП-1 в комплекте с рентгеновским аппаратом РАМ-75 составляет комплекс "Очертание-К2" (рис. 1), используемый в настоящее время, как в оригинальном виде, так и в различных модификациях для решения широкого много-образия поисковых задач.

Рис. 2 Флуороскоп «ФП-3И» в упаковке

Рис. 3 Внешний вид портативного флуороскопа ФП-4

Особое место в разработках принадлежит поисковым флуороскопам ФП-ЗИ ("Шенкель") (рис. 2) и ФП-4 ("Швеллер") (рис. 3). В ФП-ЗИ в качестве излучателя применен радионуклидный источник (125I или l33Gd), а ФП-4 позволяет контролировать труднодоступные места за счет того, что экран-преобразователь и усилитель яркости изображения разнесены на расстояние около 1 м и соединены гибкой волоконной оптикой.

Для оснащения временных, полустационарных или мобильных контрольно-пропускных пунктов и таможенных постов разработан поисковый рентгенотелевизионный комплекс "Шелест" (рис. 4).

Для решения задач контроля различных объектов в стационарных условиях созданы флуороскопы "Лотос" и "Шималит" (рис. 5). Изделие "Лотос" отличается высокой безопас-ностью в эксплуатации и может эффективно применяться для контроля входящей корреспонденции и различных предметов в любом офисе.

Изделие "Шималит" представляет собой двухракурсный флуороскоп, обеспечивающий контроль с высокой чувствительностью и разрешением крупногабаритных объектов размером до 400x500x700 мм.

Представленные флуороскопические системы в настоящее время могут быть поставлены заказчику, как в базовом варианте разработки, так и с доработками под конкретные задачи. Ведутся работы по созданию перспективных флуо-роскопических систем, основанных на современных технологиях, комплектующих, алгоритмах преобразования и способах обработки изображения.

Акустический метод контроля принес первые значительные результаты в 1985 г. К этому времени были систематизированы результаты исследований физических характеристик и акустических свойств различных марок бетона и железобетона, разработаны низкочастотные

Рис. 4 Рентгенотелевизионный комплекс «Шелест»

Рис. 5 Стационарный двухракурсный флуороскоп «Шималит»

ультразвуковые преобразователи с малой длительностью реверберационно-шумовой харак-теристики, сформулированы принципы эхо-импульсного контроля сред с сильным частотно-зависимым затуханием и структурным шумом и, наконец, начато создание аппаратных средств. Ультразвуковой импульсный эхо-метод обеспечивает возможность диагностики строи-тельных конструкций из бетона и железобетона при одностороннем доступе к поверхности объекта контроля и позволяет:

• обнаруживать внутренние дефекты конструкций в виде полостей, толщин, расслоений или рыхлостей, влияющих на их прочность; измерять геометрические параметры конструкций;

• выявлять коррозионные разрушения арматуры, определять координаты коммуни-кационных каналов и т.п.

Первое поколение приборов для диагностики бетонных и железобетонных конструкций - толщиномер УТ 201 (рис. 6) и томограф У И 201 - имели многоэлементные антенные решетки, но для обеспечения контакта с поверхностью объекта контроля требовалась жидкость, что затрудняло, а в отдельных случаях и исключало возможность их применения.

Рис. 6 Ультразвуковой толщиномер УТ 201

Рис. 7 Ультразвуковой тестер УК 1401

Ультразвуковой тестер УК 1401 (рис. 7) и мультиметр А1102 (рис. 8) были первыми приборами второго поколения, работающие по методу сухого контакта и предназначались для оценки физико-механических свойств строи-тельных материалов.

К новому поколению ультразвуковых приборов для диагностики строительных конструкций относятся дефектоскоп А-1220 и томограф А 1230. Эти аппаратные средства имеют адаптивную многоэлементную антенную решетку, обеспечивающую возможность работы в режиме сухого контакта. Их функциональные воз-можности   позволяют   осуществлять диаг-ностику СК на глубину до 1 м при одностороннем подходе к поверхности объекта контроля. Информация представляется в виде В-развертки, представляющей собой томографический срез. При необходимости внутренняя структура контролируемого объекта может быть реконструирована в виде трехмерного изо-бражения. Для А 1230 эта процедура является штатной, а для А 1220 предусмотрен инфра-красный порт связи с ЭВМ.

Рис. 8 Ультразвуковой мультиметр А 1102

Рис. 9 Ультразвуковой толщиномер А1209 с памятью

Схемотехнические, конструкторские, техно-логические и программные разработки, полу-ченные в процессе создания аппаратуры для контроля строительных конструкций, легли в основу создания приборов для ультразвукового контроля металлов и пластмасс.

Начиная с 1992 г. разработаны опытные образцы толщиномеров AT 1203, AT 1207, AT 1208, AT 1209 и AT 1210. Толщиномер А 1209 (рис. 9), вобравший в себя все лучшие технические решения и характеристики предыдущих моделей, создан в 1998 г. Толщиномер рассчитан на диапазон от 0,5 до 300 мм, обеспечивает переключаемую дискретность отсчета толщины 0,1 или 0,01 мм и имеет память на 8000 измерений. В этом же году завершена разработка ультразвукового дефектоскопа А 1212 (рис. 10) для контроля сварных швов. Дефектоскоп обеспечивает контроль изделий эхо-методом, эхо-зеркальным, зеркально-теневым и теневыми методами с помощью прямых, наклонных, совмещенных и раздельно-совмещенных ультразвуковых преобразователей с рабочими частотами от 1 до 10 МГц. Максимальная глубина просмотра эхо-методом составляет 2300 мм по стали. Наряду с обычной А-разверткой прибор индицирует огибающую амплитуд эхо-сигналов и изображения типа В. Электронный блок дефектоскопа А 1212 конструктивно аналогичен электронному блоку дефектоскопа А 1220.

Практически универсальные возможности тепловизионного метода контроля, обес-печивающего, как выявление внутренних дефектов в различных объектах за счет изменяющегося температурного распределения на их поверхности, так и решение проблем "ночного видения", обнаружения скрытых или

Рис. 10 Ультразвуковой дефектоскоп А 1212 для контроля сварных изделий

замаскированных объектов или проведения поисковых мероприятий в сложных метеоусловиях, обусловили необходимость и целесообразность создания автономных тепло-визионных поисковых средств, первые из которых появились в 1985 г. Портативные тепловизионные неохлаждаемые камеры ТН-1 и ТН-2 обеспечивали формирование тепловизионного изображения в режиме реального времени, но имели аналоговый блок межкадровой обработки, что не позволяло достичь высокой чувствительности и стабильного изображения.

Более поздняя разработка неохлаждаемой портативной тепловизионной камеры (работающей в двух режимах) ТН-3, выполненная на современной элементной базе и имеющая встроенный цифровой процессор, обладала характеристиками, сравнимыми с лучшими зарубежными аналогами пировидиконных камер. В настоящее время в процессе завершения находится разработка новой тепловизионной камеры ТН-4 со значительно уменьшенными весогабаритными характеристиками, встроенным LCD-монитором. В камере используется современный пировидикон со структурированной мишенью.

На этапе формирования технических пред-ложений находится разработка неохлаждаемой тепловизионной камеры на основе много-элементной болометрической матрицы, рабо-тающей в диапазоне 8... 14 мкм. Создание такой камеры позволит на качественно новом уровне решать проблемы тепловизионной диагностики и поисковые задачи.

В последнее время в подразделении разработан ряд поисковых средств, основанных на оптическом методе контроля, где использованы результаты ранее проведенных исследований и экспериментов, а также наработанные технология и технические решения. Практически без дополнительных временных и материальных затрат разработан ряд типов аппаратных средств и заложены основы нового направления, связанного с контролем поверхности диэлектрических материалов в диапазоне длин волн 240…1150 нм, обеспечивающие решение экспертных и криминалистических задач.

Универсальными оптическими приборами являются волоконно-оптические эндоскопы серии «ЭТГ», обеспечивающие визуальный контроль

Рис. 11 Прибор ночного видения «Эдельвейс-М»

закрытых светоизолированных зон. Эндоскопы имеют разные диаметр рабочей части и длину, дистальный конец и могут снабжаться телевизионным трактом.

Достаточно эффективным поисковым средством является комплект сменных зеркал "Поиск-2". Комплект легко трансформируется в автономную систему.

Для решения поисковых задач в темное и ночное время суток разработан высоко-эффективный, малогабаритный прибор ночного видения "Эдельвейс-М", представленный на (рис. 11.)

В качестве примера аппаратных средств, предназначенных для решения экспертных и криминалистических задач, можно привести изделие "Генетика-ЗК", видеоспектральный компаратор "Гинея" (рис. 12) и набор аппаратуры "Корунд" (рис. 13), стоящие в системе оснащения ФПС России. Последней разработкой в этой области является криминалистический компьютеризированный комплекс КРК-1 (рис. 14). Комплекс обеспечивает возможность детального исследования доку ментов, банкнот, денежных знаков, ценных бумаг, вещественных дока-зательств и др. в широком диапазоне первичного излучения с возможностью фильтрации информационного излучения набором краевых фильтров. Наработанное программное обеспечение и современный компьютер, входящие в состав КРК-1, обеспечивают широкие функциональные возможности комплекса, позволяют адаптировать его под решение многих задач.

Хочется надеяться, что эффективность работ по созданию перспективных поисковых средств будет возрастать. Уже во второй половине 1999 г. планируется демонстрация на выставках новых вариантов тепловизионной камеры, акустического томографа, мобильного рентгенотелевизионного флюороскопа, универсального видеоспект-рального компаратора. Следует отметить, что достаточно успешная работа подразделения и весомые научные результаты, в первую очередь, определяются тем коллективом, который сложился за более чем тридцатилетний период. Многие ведущие сотрудники творчески трудятся в объединении тридцать и более лет: В.Г. Федчиишн, Ю.А. Хныков, В.М. Баранова, А.Н. Плешков, В.М. Ковалев. Более двадцати пяти лет работают в коллективе Н.Е. Ковалева, Е.В. Самарин, П.П. Школьников.

Рис. 12 Видеоспектральный компаратор «Гинея»

Нельзя не назвать ведущих специалистов и ученых, стаж работы которых менее значителен, но вклад в научные достижения подразделения достаточно весом: В.Г. Шевалдыкин, И.Ю. Пушкина, А.А. Самокрутов, В.Н. Козлов, В.М. Стучичин, Ю.П. Клунин, Н.А. Рыкова. Активно включились в творческую жизнь коллектива и уже демонстрируют высокий уровень компетенции новые молодые сотрудники: И.А. Мелешко, С.Г. Алехин, В.Ф. Редин.

Рис. 13 Комплект аппаратуры  «Корунд»

Рис.14 Комплекс КРК-1

# Text boxes

В.Г. Шевалдыкин

В.Г. Федчишин

А.А. Самокрутов

А.В. Ковалев